ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР»

Администратору

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА	3

2.	НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ RECON-LX	6

3.	СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ	8

4.	НАСТРОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА	11

5.	СОЗДАНИЕ СХЕМ И ИХ ОБЪЕКТОВ	18

4.1.	СОЗДАНИЕ СХЕМ	18

4.2.	СОЗДАНИЕ ВХОДОВ	20

4.3.	СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВ С RS-485	21

4.4.	СОЗДАНИЕ АЦП	23

4.5.	СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ	24

4.6.	СОЗДАНИЕ КНОПКОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ	26

4.7.	СОЗДАНИЕ МЕТОК	28

6.	СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КНОПОК И ПУНКТОВ МЕНЮ	30

7.	СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА АРМ ДИСПЕТЧЕРА	32

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА

Установка Диспетчерского центра (ДЦ) начинается с запуска файла SETUP.EXE. Программа установки выглядит следующим образом:

В процессе установки программа попросит указать директории и пути установки ДЦ.

Установка ДЦ возможна в трех вариантах:

- Полная установка (ДЦ+модули управления Recon-LX и дозвона);

- Выборочная установка (ДЦ и любой модуль);

- Минимальная установка (только ДЦ).

Перед закрытием программы установки есть возможность запуска ДЦ, программы управления и модуля дозвона сразу и без перезагрузки компьютера:

По умолчанию в ДЦ устанавливается карта города Москвы. Для изменения карты местности необходимо завершить работу ДЦ. Войти в директорию, где установлен ДЦ и зайти в папку MAP. Файл карты должен быть в формате BMP и иметь название MAP.BMP Для того, чтобы карта целиком  отображалась в главном рабочем окне без полос прокрутки размер изображения должен быть:

  - Для разрешения 1024*768 => 920*510 пикселей (точек).

  - Для разрешения 1280*1024 => 1176*720 пикселей (точек).

Если карта больше этих размеров, то для просмотра карты появятся полосы прокрутки.

При следующей загрузке ДЦ в главном окне будет скопированная вами карта.

# НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ RECON-LX

На конечном этапе установки ДЦ (см. рисунок выше) будет предложено запустить программу управления LX. Необходимо установить галочку. После запуска программы управления LX в системном трее (снизу справа у часов) появиться иконка .

Для настройки программы управления LX необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть на иконке программы и выбрать пункт меню ВОССТАНОВИТЬ

Откроется главное окно программы:

Программа позволяет работать по 4 последовательным портам одновременно. На представленном рисунке в системе только один 3 СОМ-порт. Если присутствует больше, соответственно добавляются настройки и для этих портов.

После запуска программа автоматически начинает опрашивать порты на наличие подключенных к ним контроллеров. Если контроллер(ы) присутствует(ют) и исправен(ны), то программа управления автоматически настраивается и включается в работу по этому(этим) портам (автоматически устанавливается галочка).

Если необходимо прервать работу по необходимому порту, то надо убрать галочку соответсвующего порта.

Для настройки программы в главном меню выбрать НАСТРОЙКИ.

Для просмотра последних принятых или поставленных в очередь на отправку сообщений в главном меню выбрать ТАБЛИЦЫ.

# СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА КАРТЕ

Для запуска ДЦ необходимо запустить файл MainSTPro.exe из директории или из меню «ПУСК»

или из панели быстрого запуска

Если не установлен модуль дозвона, то появиться окно диалога с текстом «Система версии 3.5». После запуска программы Вам будет предложено ввести данные о дежурном (Фамилия И.О. и пароль). При переходе курсора в поле ввода пароля появляется клавиатура для ввода пароля.

Без ввода корректных идентификационных данных программа производит выход из системы. По умолчанию для работы создан один пользователь с именем АДМИНИСТРАТОР и паролем 1.

В случае корректного ввода данных будет развёрнуто главное рабочее окно.

На данном этапе на карте присутствует условным значком только ДЦ. Для перехода в режим редактора необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+E» и ввести пароль ”stpro” в главном рабочем окне на панели над индикатором уровня появиться надпись РЕДАКТОР:

После установки галочки появляется возможность создавать, перемещать и удалять объекты на карте. Нажав один раз правую кнопку мыши на карте в главном рабочем окне появиться контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ (см. рисунок). Далее необходимо указать название объекта. После создания объекта ему будет присвоен порядковый номер. Далее будет предложено задать иконку для объекта (см. рисунок). Несколько типовых вариантов иконок находятся в папке, куда установлена основная программа в директории ICO. Размеры иконок могут быть: 16*16, 24*24, 32*32.

Для перемещения объектов на карте необходимо удерживать левую клавишу мыши и перемещать объект в необходимое место. Для удаления объекта необходимо навести указатель мыши на объект, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать пункт УДАЛИТЬ ОБЪЕКТ (см. рисунок):

После создания объекта необходимо в контекстном меню выбрать пункт УСТАНОВИТЬ В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Также в этом режиме есть возможность изменить иконку для объекта (выбрать соответствующий пункт меню).

Создав необходимое количество объектов и расположив их на карте, необходимо убрать галочку с надписи РЕДАКТОР (только в этом случае происходит сохранение координат объектов) и перейти в панель АДМИНИСТРАТОРА (см. далее).

# НАСТРОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА

При нажатии комбинации клавиш «Ctrl+Alt+A»  в главном рабочем окне отобразится панель ввода пароля администратора:

При вводе правильного пароля (по умолчанию 1) отобразится панель АДМИНИСТРАТОР. На закладке «ЗЕРКАЛО»  отображается информация о текущем состоянии всех объектов:

На закладке «ОБЪЕКТЫ И ИХ ПАСПОРТА» содержится техническая информация об объектах. Задаётся прямая связь между номером объекта на карте, идентификационным номером контроллера RECON–SX, номером телефона (для GSM канала), HEX-адресом (для УКВ канала), названием и адресом:

Для обмена информацией объекта с ДЦ по каналу УКВ необходимо указать только HEX-адрес УКВ-модема, для канала GSM – федеральный номер SIM-карты модема, установленного на объекте (номер должен начинаться с +7…..). Номер порта задает, по какому порту будет происходить обмен (№ от 1 до 4). (см. стр.5, для единственного 3 СОМ-порта в системе номер порта в ДЦ – 1; следующий порт будет 2 независимо от номера СОМ-порта).

Также на этой закладке задаются для каждого объекта следующие маски:

- тревожные СМС (для 8-ми входов контроллера);

- СМС отработки статуса;

- СМС постановки и снятия с охраны;

- СМС контроля питания (пропадание и восстановление);

- обозначения состояния датчиков (для отображения текущего состояния в ЗЕРКАЛЕ).

Без перепрограммирования контроллера RECON–SX маски СМС не изменять.

Тексты масок должны соответствовать тревожным текстовым сообщениям, которые приходят от удаленных объектов (задается на объектах программой ReConfig.exe).

Необходимо отметить: в поле маски для статуса необходимо задать символы 1 или 0 для каждого входа; значение означает, что если придет этот символ в теле СМС статуса, то будем считать, что данный вход активен и сформируем тревожный сигнал.

Тревожный сигнал будет формироваться только в том случае, если напротив маски стоит галочка опции «Отработать тревогу». Если данная опция отключена для маски, то пришедшее сообщение будет только информативным.

Также для каждой маски можно установить в какой цвет окрасить объект на карте при приходе данной СМС (по умолчанию при приходе СМС совпадающей с маской объект окрасится в красный).

Установка масок для контроля питания и отработки постановки и снятия с охраны имеет следующий вид:

- Контроль питания: согласно приведенному на рисунке примеру для прошивки контроллера на объекте программой ReConfig.exe

- Постановка и снятие с охраны: согласно приведенному на рисунке примеру для прошивки контроллера на объекте программой ReConfig.exe

Состояние датчиков используется только в Диспетчерском центре для отображения состояния ТРЕВОГА или НОРМА в «ЗЕРКАЛЕ» и текущем состоянии.

При использовании в системе диспетчеризации АЦП и цифровых датчиков MicroLan, необходимо задать параметры этих датчиков.

Для датчиков АЦП устанавливаются следующие параметры:

- название (температура, давление, …);

- минимальное и максимальное значение; необходимо для отработки превышения порогов; если указать равные значения для минимума и максимума, то в этом случае отработка по выходам за границы данных значений не осуществляется;

- единицы измерения;

- «НУЛЬ» и «ДЕЛЬТА»; данные параметры необходимо указывать т.к., истинное значение датчика рассчитывается по формуле: ЗНАЧЕНИЕ=ДЕЛЬТА*(ЗНАЧЕНИЕ АЦП)+НУЛЬ, где ДЕЛЬТА = единица измерения на 1 Вольт.

Для цифровых датчиков MicroLan, устанавливаются следующие параметры:

- название (температура, давление, …);

- минимальное и максимальное значение; необходимо для отработки превышения порогов; если указать равные значения для минимума и максимума, то в этом случае отработка по выходам за границы данных значений не осуществляется;

- единицы измерения;

- «НУЛЬ» и «ДЕЛЬТА»; данные параметры необходимо указывать т.к., истинное значение датчика рассчитывается по формуле: ЗНАЧЕНИЕ=ДЕЛЬТА*(ЗНАЧЕНИЕ ЦД)+НУЛЬ, где ДЕЛЬТА = единица измерения на 1 единицу ЦД.

На закладке «ПРИЕМНИКИ»

устанавливаются следующие параметры:

  - Отработка статусных СМС:

  - прием статусных сообщений (при программировании контроллера на объекте есть возможность задавать отсылку СМС в заданные моменты времени о состоянии объекта; при выборе значений времени ДЦ ожидает статусного сообщения с объектов);

  - время ожидания статусного сообщения (если в течении заданного времени при запросе статуса объекта не приходит ответ, то система принимает решение об отсутствии связи с объектом);

  - период сигнализации при отсутствии связи с объектом (промежуток времени, через который будет происходить звуковое оповещение на ДЦ)

  - Установка даты и времени на объектах (возможность удаленно устанавливать дату и время на объектах).

  - Номера центров СМС сообщений (уточнить у операторов сотовой связи).

На закладке «РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМ ОБЬЕКТОВ» есть возможность посмотреть и отредактировать подложки для схем объектов. В левой части окна присутствует дерево объектов. При двойном щелчке мыши на корне дерева (Объекты), в центральной части окна будет выведен список всех схем объектов. Для того, чтобы просмотреть схемы конкретного объекта, необходимо дважды кликнуть на имени объекта в дереве объектов. Для изменения подложки схемы выбрать в таблице схем интересующую и дважды кликнуть на графическом изображении схемы (в нижней части). Далее будет предложено выбрать файл подложки в формате *.bmp.

В правой части окна присутствует таблица «Приборы учета», где указываются следующие параметры:

- номер объекта;

- номер телефона;

- пароль;

- период опроса;

- номер СОМ-порта в операционной системе.

Для добавление нового № телефона нажать кнопку «ДОБАВИТЬ», для редактирования существующей записи – «ИЗМЕНИТЬ».

На панели «ОБЪЕКТЫ СХЕМ» есть возможность редактировать иконки уже созданных меток, входов, реле, АЦП, датчиков MicroLan. Для редактирования иконок необходимо выбрать номер объекта, и описание объекта схемы, далее при помощи двойного клика мышью на изображении вызвать диалог открытия графического файла.

На закладке «УСТАНОВКИ АРМ» содержится информация об установках рабочего места:

- количество записей последних событий в таблице событий в главном окне;

- размер иконок объектов на карте;

- номера объектов на карте (нумерация объектов присутствует если выбрана данная опция);

- присутствие на карте ДЦ;

- язык интерфейса программы (при инсталляции два языка английский и русский; по умолчанию русский); возможность создавать файлы для поддержки других языков;

- возможное количество ошибок в СМС сообщении;

- занесения информации относительно тех дежурных, которые будут иметь доступ для работы с программой;

- файлы баз данных (пути к файлам баз данных, с которыми работает данная программа) и файлы для звукового оповещения;

- возможность добавлять дополнительные кнопки в главное окно программы и в контекстное меню объектов (до 20) с отработкой команд и загрузкой внешних приложений (подробнее описано далее).

Необходимо отметить, что если установить курсор в поле ПАРОЛЬ, то всплывет подсказка с паролем для выбранного пользователя:

На закладке «ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ» в таблицах отображаются принятые и исходящие СМС. Есть возможность удалять записи из таблиц при использовании контекстного меню (правая клавиша мыши).

На закладке «ОЧИСТКА» есть возможность очистки журналов истории сообщений, параметров АЦП и датчиков MicroLan. Для очистки необходимо задать даты выборки. При нажатии кнопки ПОКАЗАТЬ будут отобраны сообщения, которые необходимо удалить. Кнопка ОЧИСТИТЬ очищает выбранный журнал от записей за выбранный период. Опция «АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА» предназначена для очистки журнала от записей, у которых истек срок хранения (срок задается количеством дней).

# СОЗДАНИЕ СХЕМ И ИХ ОБЪЕКТОВ

## СОЗДАНИЕ СХЕМ

Схема объекта – это электрическая или функциональная схема объекта, а также план здания или этажа помещения. Например:

или

Для создания схемы объекта необходимо войти в режим редактирования. Для перехода в режим редактора необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+E» в главном рабочем окне на панели над индикатором уровня появиться надпись РЕДАКТОР:

После установки галочки необходимо вызвать контекстное меню объекта, для которого требуется создать схему:

После выбора пункта СОЗДАТЬ НОВУЮ СХЕМУ в диалоге указать название схемы

Далее в следующем диалоге выбрать графический файл схемы (подложки) в формате *.BMP.

## СОЗДАНИЕ ВХОДОВ

Создание ВХОДОВ на схеме объекта осуществляется в режиме редактора (см.в п.4.1.). Для создания ВХОДА необходимо перейти к необходимой схеме (в верхней части карты после основного окна), вызвать контекстное меню на схеме объекта и выбрать пункт меню СОЗДАТЬ ВХОД…:

В диалоге создания входа:

необходимо указать:

- выбор маски входа из выпадающего списка (автоматически будет указан номер входа для выбранной маски);

- описание входа (при наведении на схеме над входом указателя мыши покажется всплывающая подсказка):

- выбрать графические файлы с изображением состояний Нормы и Тревоги (при щелчке левой кнопкой мыши на словах Норма и Тревога).

После создания входа на схеме появится изображение входа в нормальном состоянии.

Перемещение входа на схеме при удержании левой кнопки мыши.

Удаление входа путем выбора соответствующего пункта контекстного меню входа.

## СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВ С RS-485

Создание устройств с RS-485 на схеме объекта осуществляется в режиме редактора (см.в п.4.1.). Для создания устройств с RS-485 необходимо перейти к необходимой схеме (в верхней части карты после основного окна), вызвать контекстное меню на схеме объекта и выбрать пункт меню СОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО С RS-485 …:

В диалоге создания точки учета:

необходимо указать:

- название счетчика или иного прибора учета (из выпадающего списка);

- контролируемый параметр (из выпадающего списка);

- единицы измерения (из выпадающего списка); если необходимо добавить новую единицу измерения, то в файле конфигурации MainSTPro.ini добавить в секцию [ED_IZM] необходимый параметр со значением 1:

- номер телефона (из выпадающего списка); указывается ранее в настройках администратора –> Приборы учета –> таблица «Приборы учета»;

- адрес счетчика (из выпадающего списка);

- минимальное и максимальное значение контролируемого параметра для последующей отработки превышения порогов; при указании одинаковых значений отработка превышений не происходит;

- иконка – графическое изображение точки учета;

- цвет шрифта (по умолчанию черный).

После создания точки учета на схеме появится изображение точки учета с нулевым значением контролируемого параметра:

Перемещение точки учета на схеме при удержании левой кнопки мыши.

Удаление точки учета путем выбора соответствующего пункта контекстного меню точки учета.

## СОЗДАНИЕ АЦП

Создание АЦП на схеме объекта осуществляется в режиме редактора (см.в п.4.1.). Для создания АЦП необходимо перейти к необходимой схеме (в верхней части карты после основного окна), вызвать контекстное меню на схеме объекта и выбрать пункт меню СОЗДАТЬ АЦП…:

В диалоге создания АЦП:

необходимо указать:

- выбор АЦП из выпадающего списка (автоматически будет указан номер АЦП);

- описание АЦП (при наведении на схеме над АЦП указателя мыши покажется всплывающая подсказка):

- выбрать графические файлы с изображением состояний Ниже Нормы, Норма и Выше Нормы (при щелчке левой кнопкой мыши на словах Ниже Нормы, Норма и Выше Нормы).

После создания точки учета на схеме появится изображение АЦП с нулевым значением контролируемого параметра:

Перемещение АЦП на схеме при удержании левой кнопки мыши.

Удаление АЦП путем выбора соответствующего пункта контекстного меню АЦП.

## СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ

Создание цифрового датчика на схеме объекта осуществляется в режиме редактора (см.в п.4.1.). Для цифрового датчика учета необходимо перейти к необходимой схеме (в верхней части карты после основного окна), вызвать контекстное меню на схеме объекта и выбрать пункт меню СОЗДАТЬ MicroLan…:

В диалоге создания цифрового датчика:

необходимо указать:

- выбор цифрового датчика из выпадающего списка (автоматически будет указан номер цифрового датчика);

- описание цифрового датчика (при наведении на схеме над цифровым датчиком указателя мыши покажется всплывающая подсказка):

- выбрать графические файлы с изображением состояний Ниже Нормы, Норма и Выше Нормы (при щелчке левой кнопкой мыши на словах Ниже Нормы, Норма и Выше Нормы).

После создания цифрового датчика на схеме появится изображение цифрового датчика с нулевым значением контролируемого параметра:

Перемещение цифрового датчика на схеме при удержании левой кнопки мыши.

Удаление цифрового датчика путем выбора соответствующего пункта контекстного меню цифрового датчика.

## СОЗДАНИЕ КНОПКОК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

Создание кнопки на схеме объекта для управления реле осуществляется в режиме редактора (см.в п.4.1.). Для создания кнопки необходимо перейти к необходимой схеме (в верхней части карты после основного окна), вызвать контекстное меню на схеме объекта и выбрать пункт меню СОЗДАТЬ РЕЛЕ…:

В диалоге создания цифрового датчика:

необходимо указать:

- номер реле;

- описание кнопки (при наведении на схеме над кнопкой указателя мыши покажется всплывающая подсказка):

- выбрать графический файл с изображением (при щелчке левой кнопкой мыши на слове Иконка); графический файл указывать не обязательно;

- действие (замыкание или размыкание реле при нажатии кнопки);

- название кнопки (будет отображаться на схеме); указывать не обязательно.

После создания кнопки реле на схеме появится кнопка:

Перемещение кнопки реле на схеме при удержании левой кнопки мыши.

Удаление кнопки реле путем выбора соответствующего пункта контекстного меню цифрового датчика.

## СОЗДАНИЕ МЕТОК

Создание метки на схеме объекта осуществляется в режиме редактора (см.в п.4.1.). Для создания метки необходимо перейти к необходимой схеме (в верхней части карты после основного окна), вызвать контекстное меню на схеме объекта и выбрать пункт меню СОЗДАТЬ МЕТКУ…:

В диалоге создания метки:

необходимо указать:

- описание метки;

- выбрать графические файлы с изображением состояний Включено и Выключено (при щелчке левой кнопкой мыши на словах Включено и Выключено).

После создания метки на схеме появится изображение метки в состоянии Выключено:

Перемещение метки на схеме при удержании левой кнопки мыши.

Удаление метки путем выбора соответствующего пункта контекстного меню метки.

# СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КНОПОК И ПУНКТОВ МЕНЮ

На закладке «УСТАНОВКИ АРМ» присутствует таблица «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ»:, где указано:

- название кнопки;

- визуализация кнопки (1 – кнопка видна в главном рабочем окне и присутствуют пункты в меню объекта, 0 – кнопка не видна в главном рабочем окне, присутствуют пункты в меню объекта);

- подсказка (всплывающая при наведении курсора мыши на кнопку);

- в случае если необходимо запустить внешнее приложение указывается путь к нему;

- в случае если необходимо отправить команду на объект, то в соответствующем столбце указывается название команды.

В правом окне есть возможность задать управляющие команды только определенным объектам. Для этого необходимо выделить команду, вызвать контекстное меню, в котором выбрать название объекта. По завершению настройки, необходимо нажать кнопку применить. Настройки сохраняютс в файле MainSTPro.cfg. Его вид для данного примера:

Для приведенного здесь примера, внешний вид кнопок в главном окне будет следующий:

Для контекстного меню объекта (в нашем случае КНС):

Для других объектов пункт контекстного меню  «Включить насосы» будет отсутствовать.

Для отработки ответных сообщений от объектов по запросу дополнительных команд необходимо запрограммировать контроллер на объекте со следующим форматом текстового сообщения (пример для команды DAT2):

ЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА 2 = XX, где ХХ – значение датчика.

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА АРМ ДИСПЕТЧЕРА